## Slide 1: Полупроводникови диоди
Проф. Венцислав Вълчев
Дисциплина :
“Електрониката”
Технически Университет Варна
Катедра „Електронна техника и микроелектроника“
2023
I

## Slide 2: Обща информация
Диодите са един от най-широко разпространените полупроводникови елеметни.
Полупроводниковия диод има два електрода Анод (anode) и Катод (Cathod), в кото се използват свойствата на един PN преход.

## Slide 3: Класификация. Видове диоди:
В зависимост от предназначението си:
  Изправителни
  Детекторни
  Импулсни
  Опорни
  Светещи
В зависимост от мощността
  Маломощни
  Средномощни
  Мощни
В зависимост от честотата
  Нискочестотни
  Високочестотни
В зависимост от използвания полупроводник
  Силициев
  Германиеви
  Галиевоарсенидни
  Силициево-карбидни

## Slide 4: електронно-дупчест преход (PN преход)
Електронно-дупчест преход (за кратко PN преход) е най-важният елемент от съвременната полупроводникова техника.
Основното му свойство е неговата еднопосочна проводимост.

## Slide 5: Характеристики на диодите
Волт амперна характеристика
Максимален изправен ток I0
Импулсен ток в права посока IFM
Обратен ток IR
Пад на напрежение в права посока VF
Максимално обратно напрежение VRМ
Максимална разсейвана мощност PD
Капацитет на прехода CJ
Максимално време за възстановяване trr

## Slide 6: Волт амперна характеристика
Показва зависимостта на тока от напрежението.
  Първи квадрант – диода е включен в права посока
  Трети квадрант – диода е включен в обратна посока

## Slide 7: Апроксимации на ВАХ

## Slide 8: Максимален изправен ток
Това е най-голямата допустима средна стойност на изправения ток през диода. При средномощните и мощните диоди, този ток може да се достигне само при използване на охлаждащ радиатор!
Протичането на по-голям ток (два пъти по-голям, за някоко секунди са достатъчни) води до прегряване на кристала и настъпването на необратими повреди.

## Slide 9: Импулсен ток в права посока
Максималната стойност на тока, който може да протече, дори и за минимално време. Обуславя се от токоносещата способност на проводниците свързващи електродите със самият кристал.
Обикновено е някоко десетки пъти повече от I0.

## Slide 10: Обратен ток
Създава се от неосновните токоносители в близост до PN прехода
Обикновено е микроампери, но може да достигне и до милиампери. Желателно е да има минимална стойност
Обратния ток не зависи от приложеното напрежение
Обратния ток зависи силно от температурата
Зависи от използвания полупроводник
  При германиеви диоди, този ток има по-голяма стойност отколкото при силициевите (около 1000 пъти)

## Slide 11: Пад на напрежение в права посока
Това е падът на напрежение между двата извода на диода, когато през него протича максималният ток в права посока. Обикновено е в границите от 0,5÷1,5V.
Оказва правопропорционално влияние върху загубите на енергия в диода.

## Slide 12: Максимално обратно напрежение
Максималното напрежение което диода може да издържи продължително време. При подаване на по-голямо от това напрежение, в диода настъпва пробив.

## Slide 13: ВИДОВЕ ДИОДИ. Изправителни диоди
Основното им предназначение е да изправят променливия ток.
При мощност по-голяма от няколко вата се нуждаят от радиатор
Използват се във всички захранващи блокове
Произвеждат се и диодни блокове за изправители, еднофазни и трифазни

## Slide 14: Ценерови диоди (Стабилитрони) и Стабистори
В права посока работят като обикновен диод, почти не се ползват
В обратна посока настъпва ценеров пробив (възобратим)
Използват се в стабилизиращи схеми и схеми за задаване на опорно напрежение/ток
Чрез последователно свързване може да се получи произволно напрежение на стабилизация
Стабистора използва правия участък на ВАХ за стабилизиране на напрежения под 3-4V

## Slide 15: Шотки диоди
Няма PN преход, а използва прехода метал-полупроводник
Има по-малък пад в права посока (около 0,35V).
Няма инжекция на неосновни токоносители – изключително високо бързодействие
По-голям обратен ток
Малко пробивно напрежение (<100V)

## Slide 16: Светодиоди
При протичане на ток в права посока излъчват светлина. Излъчваната светлина е в диапазона ултравиолетова – инфрачервена (250 - 800nm)
Характеристики
  Устойчивост на механични натоварвания
  Плавно и лесно регулиране на силата на светене
  Ефективност
  Дълъг живот
  Малки размери
  Бързодействие
Приложение
  Индикатори
  Осветление
  Отдалечено управление
  Лазерни светодиоди

## Slide 17: фотодиоди
Преобразуват светлината в електрически ток. Реагират на определена дължина на вълната
Работни режими
  Фотоволтаичен – фотодиода работи на празен ход слънчевите батерии
  Фотопроводим – фотодиода е включен в обратна посока. Високо бързодействие
Приложение
  Оптрони
  Оптична комуникация
  Детектори за дим
  Детектор за пулс в медицината
  Високоскоростни светлинни матрици
  Приемници за сигналите от различни системи за дистанционен контрол (дистанционни управления)