## Slide 1: Сензори
Проф. Венцислав Вълчев
Дисциплина :
“Материали и компоненти в електрониката”
Технически Университет Варна
Катедра „Електронна техника и микроелектроника“
2012
X

## Slide 2: Обща информация
Датчицте (сензорите) позволяват взаимодействието на съвременната електронна техника с околната среда.
Идеалният датчик не променя измерваната величина
Околна среда
датчик

## Slide 3: Характеристики на сензорите
Обхват (range)– разликата между минималната и максималната стойност, която може да се измери.
Разделителна способност (resolution) – най-малакта промяна на измерваната величина, която може да бъде отчетена
Грешка (error) – разликата между реалната и измерената стойности
Линейност (linearity) – показва в каква степен изходната характеристика се отклонява от права линия
Точност (accuracy) – показва в какъв диапазон са очакваните стойности от сензора

## Slide 4: Видове сензори
В зависимост от измерваната величина
  За температура
  За светлина
    Интензитет
    Цвят
  Влажност
  Концентрация на газове
  Механична деформация
  Разстояние
  Движение
    Преместване и завъртане
    Ускорение
  Магнитно поле
  Звук
  Налягане
В зависимост от директния контакт с обекта
  Контактни
  Безконтактни

## Slide 5: Сензори за температура
Електромеханични
  Биметална пластина
  Живажни термометри
Термодвойка
Терморезистор
  Термистор
  Позистор
  RTD
PN преход
Инфрачервени

## Slide 6: Термодвойки
    Позволяват измерване на температура до около 2000°С
    Изходният сигнал е много слаб, което го прави податлив на смущения
    Термодвойките нямат проблем със самозагряването
    Проблеми със линеаризацията на изходния сигнал
    Термодвойка тип К – (никел,хром,алуминий и др) – най-широко използвана, евтина. Работен температурен диапазон -200°С – 1250­°С

## Slide 7: Полупроводникови резистори
Резистори, чийто съпротивление се променя при промяна на температурата се наричат терморезистори
В зависимост от това в каква посока се изменя съпротивлението (нараства или намалява), терморезисторите са два вида:
  Термистори (NTC – Negative Temperature Coefficient) – терморезистори с отрицателен температурен коефициент. Съпротивлението намалява с увеличаването на температурата
Характеризират се с много висока чувствителност, евтини и лесни за използване в електрониката. Имат сравнително ниска точност и висока нелинейност.

## Slide 8: Датчици за влажност
Измерват относителна влажност – RH[%]
Видове
  Капацитивни – променя се диелектричната проницаемост на специфчен материал, εr – на водата е 81, а на повечето пасивни диелектрици под 10.
  Резистивни – променя се съпротивлението на изолатор, при поглъщането на вода
Не всички сензори могат да измерват в целия диапазон от 0÷100%
Предлагат се цифрови комбинирани датчици (температура и влажност) – много удобни за употреба и с добра точност. Висока цена.

## Slide 9: фоторезистори
Това са полупроводникови резистори, чийто съпротивление се променя при промяна интензитета на светлината
Евтини
Лесни за свързване към микропроцесорна система

## Slide 10
фотодиоди
Преобразуват светлината в електрически ток. Реагират на определена дължина на вълната. Имат сравнително малка чувствителност, но голямо бързодействие
Работни режими
  Фотоволтаичен – фотодиода работи на празен ход слънчевите батерии
  Фотопроводим – фотодиода е включен в обратна посока. Високо бързодействие
Приложение
  Оптрони
  Оптична комуникация
  Детектори за дим
  Детектор за пулс в медицината
  Високоскоростни светлинни матрици
  Приемници за сигналите от различни системи за дистанционен контрол (дистанционни управления)
10

## Slide 11: фототранзистори
Представляват транзистор, чийто корпус е изграден от прозрачен материал, и светлината може да освети PN прехода.
Подобни на фотодиодите, но с по-висока чувствителност, за сметка на по-бавно време за реакция

## Slide 12: Сензори за движение
Скоростта и ускорението мога да се получат съответно с едно и две диференцирания на сигнала за позиция
  Води до увеличаване на шума в сигнала
  Оптрон с процеп и перфориан диск е много евтино решение даващо тази възможност – компютърните мишки с топчета.
Друг вариант е да се измерва скоростта директно – да се измерва честотата на поредица от импулси от фото или друг вид преобразувател.
Има сензори даващи възможнот дори ускорението да се измерва директно – MEMS акселерометри – iphone.

## Slide 13: Оптични газови сензори
При тези сензори се използва някои от следните явления:
  Промяна в индекса на пречупване
  Поглъщане на светлината
  Флуорисценция