## Slide 1: Оптоелектронни елементи – видове и класификация
Prof. V. Valchev
Дисциплина :
“Компютърна електроника”
Технически Университет Варна
Катедра „Електронна техника и микроелектроника“
2023
X

## Slide 2: Обща информация
Оптоелектроника – приложение на електрониката в устройства реагиращи и работещи със светлина
Оптоелектроника
Електроника
(електрони)
Оптика
(светлина / фотони)

## Slide 3: Примери

## Slide 4: Основни видове оптоелектронни елементи
Светодиоди Light-emitting diodes (LEDs)
  (индикация, осветление, предаване на данни,···)
Лазерни диоди
  (съхраняване на данни, предаване на данни)
Фотодиоди
  (датчици, приемници за оптично предадени данни )
Слънчеви панели
  (преобразуване на енергията от слънчевата радиация)

## Slide 5: Светодиод
Светодиода е полупроводников диод, който излъчва некоферентна светлина, с тесен спектър, когато се свърже в права посока PN преходът му.

## Slide 6: Зависимост на цвета на излъчваната светлина от полупроводниковия материал
Нормална яркост |  |  |  |  | 
GaP | GaN | GaAs | GaAIAs |  | --
Зелен, Червен | Син | Червен, ИнфраЧервен | Червен, ИнфраЧервен |  | --
Супер ярки |  |  |  |  | 
GaAIAs | GaAsP | GaN | InGaN | GaP | 
Червен | Червен, Жълт | Син | Зелен | Зелен | 
Ултра ярки  |  |  |  |  | 
GaAIAs | InGaAIP | GaN | InGaN | -- | 
Червен | Червен, Жълт, Оранжев | Син | Зелен | -- | 

## Slide 7: Бели светодиоди
Принцип на работа
1st technique: Found in 1993, when the first blue LED was produced.
  By juxtaposing at a certain distance blue, red, and green LEDs, white light was obtained. Most simple method but not often used nowadays
2nd technique: found in 1996 by Nichia Corp. and Fraunhofer Institut
  Start with LED with an active layer made of InGaN. Cover this structure with a yellow phosphor crystal coating (Ce3+:YAG). The LED chip emits blue light, which is converted to yellow light by the phosphor.

## Slide 8: Температура на цвета

## Slide 10: Operation Principle of LED

## Slide 11: Светодиодни индикатори
Седем сегментни
14-сегментни
16 сегментни
Матрични
Нивоиндикатори
Разнообразие от цветове, форми и размери.
Консумация на ток около 20мА на сегмент

## Slide 12: Лазерни диоди
Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation “Stimulated emission” - antonym of “spontaneous emission”
  LED emits light by spontaneous emission mechanism, while LD has an optical cavity which enables multiplication of photon by stimulated emission

## Slide 13
Лазерните диоди, работят както светодиоди, когато работния ток е под определена прагова стойност

## Slide 14: Фотодиоди
Фотодиода е полупроводников диод, който работи като фотодетектор. Когато фотон с достатъчна енергия достигне до фотодиода, той възбужда електрон. Това е равносилно на генериране на електрически ток.

## Slide 15: Зависимост на спектъра на светлината от използвания полупроводник
Материал | Спектър
Силиций (Si) | 190–1100
Германий (Ge) | 400–1700
Оловен Сулфид(PbS) | <1000-3500
Indium gallium arsenide (InGaAs) | 800–2600

## Slide 16: Слънчеви батерии / фотоволтачини панели
Слънчева енергия
Безплатна
На практика неограничена
Децентрализирана
Слънчеви батерии
Директно преобразуване на слънчевата енергия в електричество
Без замърсяване
Не отделят парникови газове
При преобразуването на енергия не се отделят отпадни материали
Без загуби от пренасяне на електроенергията (могат да се използват там където се консумира енергията)
Предимства

## Slide 17: Течнокристални индикатори

## Slide 18: Съвременни технологии в оптоелектрониката

## Slide 19: Тенденции в оптоелектрониката
Long wavelength, high power light sources or
photodetectors
Nanoscale devices
Low cost, easy fabricated materials
High opto-electronic conversion efficiency
Multi-wavelength sources