## Slide 1: Биполярни транзистори. Режими на работа. Схеми на свързване.
Проф. Венцислав Вълчев
Дисциплина :
“Компютърна електроника”
Технически Университет Варна
Катедра „Електронна техника и микроелектроника“
2016
II

## Slide 2: Обща информация
Транзисторите са един от най-широко разпространените полупроводникови елеметни.
В зависимост от вида токоносители транзисторите биват:
  Униполярни (полеви) – използват „ефекта на полето“. Имат три извода – Гейт, Сорс, Дрейн
  Биполярни (BJT) – движение на 2 вида заряди, използват електронно-дупчест преход (PN преход). Имат три извода – База, Емитер, Колектор

## Slide 3: BJT, в зависимост от поляритета
npn
pnp
n
p
n
E
B
C
p
n
p
E
B
C
B
C
E
B
C
E

## Slide 4: Токове и напрежения
B
C
E
IE
IC
IB
-
+
VBE
VBC
+
-
+
-
VCE
B
C
E
IE
IC
IB
-
+
VEB
VCB
+
-
+
-
VEC
npn
IE = IB + IC
VCE = -VBC + VBE
pnp
IE = IB + IC
VEC = VEB - VCB

## Slide 5: Режими на работа
Активен:
  Най-разпространен
Насищане:
  Транзисторът е еквипотенциална точка (затворена верига)
Отсечка:
  Прекъсната верига
Инверсен

## Slide 6: Схеми на свързване на биполярните транзистори. Правила
Независимо от схемата на свързване, управляващият ток се подава на прехода емитер-база
Независимо от схемата на свързване, управляваният ток протича през веригата колектор-емитер
При всички схеми Ie=Ib+Ic
3 схеми на свързване: ОЕ, ОБ, ОК

## Slide 7
Схема общ емитер (ОЕ)
Голям коефициент на усилване по напрежение
Голям коефициент на усилване по ток
Най-голям коефициент на усилване по мощност
Инвертира изходния сигнал
Използва се в усилватели на мощност

## Slide 8: Схема общ колектор (ОК)
Коефициент на усилване по напрежение по-малък от 1
Голям коефициент на усилване по ток
Голям коефициент на усилване по мощност
Голямо входно съпротивление и малко изходно съпротивление
Използва се в съгласуващи стъпала

## Slide 9: Схема обща база (ОБ)
Добра стабилност – изхода не влияе върху входа, заради добрата изолация между входа и изхода
Входния капацитет не се влияе от ефекта на Милър
Входния ток Ie е по-малък от изходния Ic, т.е. няма усилване по ток.
Използва се в високочестотни усилвателни стъпала

## Slide 10: Статични характеристики
При статичен режим, в колекторната верига, няма товарно съпротивление. При наличие на входен сигнал колекторния ток се променя, но напрежението UCE остава непроменено, равно на захранващия източник.
При динамичния режим на работа, в колекторната верига има включено товарно съпротивление. В резултат на това, при протичането на променлив ток през колектор-емитер, напрежението UCE се променя постоянно.
Реалните транзистори работят най-често в динамичен режим.
В каталожната информация и справочниците се дават статични параметри и статични характеристики, защото те са характеристики на самия транзистор, а не на схемата в която той е включен.

## Slide 11: Входна статична характеристика
Прилича на волт-амперната характеристика на полупроводников диод

## Slide 12: Изходни статични характеристики
Най-често използвани в практиката.
Лесно могат да се определят редица параметри като, изходен ток, захранващо напрежение, входен ток и други
Забелязва се сгъстяване при нарастване на базови ток – нараства концентрацията на електрони, а от там и рекомбинацията, което намалява коефициента на усилване по ток.
Наклона на характеристиките се обуславя с ефекта на Ерли

## Slide 13: Право предаване по ток
Позволяват определянето на коефициента на усилване по ток на схемата.

## Slide 14: Пълни статични характеристики
Каталожна информация за българския транзистор 2Т3511