## Slide 1: Операционни усилватели (ОУ). Основни параметри без ОВ.
Проф. Венцислав Вълчев
Дисциплина :
“Компютърна електроника”
Технически Университет Варна
Катедра „Електронна техника и микроелектроника“
2016
VIII

## Slide 2: Операционни усилватели
Означение(а), опростена принципна схема (б)
Основни параметри:
Ui1,Ui2 ,Ud, входни напрежения
А, коефициент на усилване без ОВ (обратна връзка)
Uo, изходно напрежение
Основно съотношение:
Uo=(Ui1-Ui2) A
Uo=Ud A

## Slide 3: ОУ. Параметри и характеристики
1. Статични параметри:
1/ Входно напрежение на несиметрия – ui=Ui0 при Uout =0
2/ Входен ток на несиметрия - Ii0.
Ii0= IB1 - IB2 при Uоut=0.
3/ Остатъчно изходно напрежение - U0,оut.
U0= U0,оut при Uid = 0.

## Slide 4: ОУ. Параметри и характеристики
2. Динамични параметри
1/ Коефициент на усилване по напрежение без ОБ (обратна връзка) – А
→80 до 120 dB (104 до 106).
2/ Коефициент на подтискане на синфазните сигнали
АСМ е коефициент на предаване на синфазния сигнал,
CMRR е в границите (-60 дo -120)dB.

## Slide 5: ОУ. Параметри и характеристики
3/ Амплитудно-честотна характеристика (АЧХ) и фазово-честотна характеристика ФЧХ
АЧХ и ФЧХ на операционен усилвател

## Slide 6: ОУ. Параметри и характеристики
4/ Входно диференциално съпротивление – Rid
и е от порядъка на 300 кΩ до 1 GΩ.
5/ Изходно съпротивление - Rо
Съпротивление на еквивалентния вътрешен източник на е.д.н. и е от порядъка на 50 до 200 Ω.
6/ Максимално изходно напрежение – Uo max
Uоmax ≈ UCС - U, където  U= (1 до 5) v.
7/ Честотна лента: f ≈1МHz за А=1.
8/Идеален ОУ: А=∞, Ri=∞, Rо=0, f = ∞ и нулеви собствени шумове.

## Slide 7: Захранване на ОУ със защита от повишено напрежение